Running Man:
Este un joc realizat cu ajutorul Arduino,pentru care sunt necesare urmatoarele componente:
- Arduino Uno
- Genuino Uno
- Adafruit RGB Backlight LCD-16x2
- Breadbord
- Rezistor de 220 ohmi
- Sparkfun Pushbutton Switch-12mm
- Jumper Wires
- Cablu USB-A to B

Mod de functionare:
Dupa apasarea butonului de start,"eroul" jocului incepe sa se deplaseze spre dreapta ecranului incercand sa evite obstacolele ce vin spre el.Cu fiecare secunda ce trece si eroul este inca in viata creste si scorul.In momentul in care eroul se loveste de un obstacol jocul se opreste si apare pe ecran "Game Over"pentru o secunda dupa care va scrie intermitent "Press start button" pana cand butonul de start este apasat din nou pentru a incepe un nou joc.Scorul ramane afisat in partea dreapta a Led-ului si pe parcursul ecranului de final al jocului,acesta este resetat doar la inceperea unui joc nou.

Conectarea pinilor:
LCD-ul are 16 pini,acestia fiind dupa cum urmeaza,de la stanga la dreapta:
- GND
- VCC
- V0 - contrast adjust
- RS - register select
- R/W - read/write select
- E - enable signal
- DB0 - data bit 0
- DB1 - data bit 1
- DB2 - data bit 2
- DB3 - data bit 3
- DB4 - data bit 4
- DB5 - data bit 5
- DB6 - data bit 6
- DB7 - data bit 7
- LED+
- LED-
Se conecteaza GND si LED- la randul negru din partea superioara a placii si VCC la randul rosu din partea superioara a placii.Firele rezistentei de 220 de ohmi vor conecta randul rosu din partea superioara a placii la LED+. Alte conexiuni necesare:
- DB7 la pin-ul 3 Arduino
- DB6 la pin-ul 4 Arduino
- DB5 la pin-ul 5 Arduino
- DB4 la pin-ul 6 Arduino
- E la pin-ul 9 Arduino
- R/W la pin-ul 10 Arduino
- RS la pin-ul 11 Arduino
- V0 la pin-ul 12 Arduino